인버터 용접기!

PTN-351S+,501S+ 사용설명서

▶사용설명서에는 제품에 유익한 내용들이 아주 많습니다.

▶제품을 고장없이 오래 사용하려면 사용설명서를 꼭 읽어 주세요.

용접기 전문메이커

웰딩파트너

◈ 제품소개 ◈

# PTN-351S+,501S+는 인버터 탄산가스(CO2) 용접기로서 기존의 용접기에 비해 1/8배 이상 소형 경량화 하였으며, 변환 주파수 20KHZ의 고속 스위칭 하므로서 정전압 및 정전류 출력을 안정화 하여 초정밀 균일 용접과 고속 용접이 가능케 하였습니다.

※ 특 징

1.IGBT인버터 용접기로 절전형

2.경량으로 운반용이

3.간편한 입력전압을 설정

4.각종기능 내장으로 완벽제어

- 크레이타유,무,전압,전류개별 일원조정으로 쉬운 셋팅

5.연장선 50M에서도 자유로운 용접

6.아연도 강판 설계로 녹슴방지

7,낮은 스패터

◈ 제품사양 ◈

| 구분 모델 | PTN-351s+ | PTN-501s+ |
| --- | --- | --- |
| 정격입력전압 | V | 단상,삼상,220V,380V,440V 50/60Hz |
| 최대출력전류 | A | 50~350 | 50~500 |
| 최대입력전류 | 220V | A | 42 | 56 |
|  | 380V | A | 23 | 45 |
| 최고 무부하전압 | V | 68 | 68 |
| 출력전류 조정범위 | A | 50~350 | 50~500 |
| 출력전압조정범위 | V | 16~36 | 16~40 |
| 정격사용율 | % | 60 | 80 |
| 중 량 | KG | 약45 | 약50 |
| 외형크기(W*D*H) | MM | 300*470*600 |
| ◈ 설치 ◈ |

◈ 각 부분 명칭 및 설명 ◈

1.전압메타:용접전압을 표시해 줍니다.

2.전류메타: 용접전류를 표시해 줍니다.

3.크레이타 전류조절

가. (크레이타 무):토치 스위치의 ON시에만 용접이되며 가스가 먼저나오고 용접이 이루어진다.(평상시에 이 위치에 놓습니다)

나. (크레이타 유):용접의 끝에 중요한 지점에 사용되며 처음 용접이 시작되면(토치스위치 온/오프) 용접 셋팅전류가 출력되면서 용접이 되며

토치 스위치를 온하면 크레이타전류 셋팅값이 출력된다.

다시 토치스위치를 오프 하면 용접이 종료됩니다.

다.가스체크:가스의 유량을 체크한다.

4.크레이타 전압조절:크레이타 용접시 크레이타 전압을 조절한다.

5.피다연결단자(+):피다와 연결되며용접용 홀다선을 사용한다.

6.연장케이블 콘넥타:군용 콘넥타로 되어 피다와 연결되며 용접을 콘트롤한다.

7.가스출구:가스가 나오는 통로이다.잘 사용하지 않으며 연장케이블의 가스호스를

직접 가스 병의 게이지에 직졀한다.

8.전원램프(녹색): 장비의 전원이 투입 되었음을 표시한다.

9.과부하 램프(적색):용접을 지나치게 많이 했을 경우와 입력전압이 부족했을 시

점멸한다.이때 용접은 되지않는다.

10.전원스위치:용접기의 전원을 투입한다.

11.용접봉 선택 스위치:용접봉에 따라 선택한다.

어느 위치에든 와이어 피다의 전압전류 조절 세밀히 하면

선택의 의미는 없다.

12.일원/개별 스위치

- 일원:용접전류 조절 볼륨 하나로 셋팅할 수 있으며  전압조절 볼륨으로

미세 조절한다.

나.개별:피더의 용접전류와 용접전압 조절 볼륨을 이용하여 용접을 셋팅한다.

13.와이어 경: 용접봉에 따라 선택한다.

어느 위치에든 와이어 피다의 전압전류 조절 세밀히 하면 선택의 의미는 없다.

14.아크 특성:용접의 아크특성을 조절합니다.

아크의 길이,전류,전압에 따라 모재의 용입깊이,용접비드,높이,폭을 조절합니다.

- 조절 눈금이 1에 가까울수록 용접물이 쌓이며 10에 가까울수록 퍼짐현상이

- 나타나며 용접물이 쌓이지 않는다.

15.어스단자(-):모재잔자 즉,용접하고자하는 물체와 연결하는 단자입니다.

◈ 안전을 위한 주의사항◈

1)용접기의 입력선은 10.0SQ이상을 사용하십시오.

2) 본체는 벽과의 거리를 500MM이상 띄어서 설치하십시오.

3) 안전을 위해 본체를 반드시 접지시켜 주십시오.

4) 용접시 아크광선은 고온 고열이므로 눈과 피부를 손상시키므로 용접면 및 보안경과

안전복을 착용하십시오.

5) 주위에 인화물질이 없도록 옮겨 주십시오.

6) 용접시 가스가 발생하므로 충분히 환기시켜 주십시오.

7) 용접시 내부의 열이 발생하므로 본체를 덮어 씌우지 마십시오.

8) 습기기 많은곳은 피하여 주시고 우천시 비를 피하여 주십시오.

9) 특히 출장 공사시 입력전원이 맞는지 반드시 확인하고 연결하십시오.

10) 발전기와 연결하여 사용할 때 발전기를 켜고 끌 때에는 반드시 용접기의 주전원

스위치는 OFF 상태 이어야만 합니다.

11)용접기 본체에서 토치를 통해 고전압이 발생하므로 가전제품(특히 컴퓨터)이 있는                                                           곳에서는 떨어저서 작업을 하여 주십시오.

12)청소는 건조한 압축공기로 장비내에 쌓인 먼지를 불어 제거해 주십시오.

(이떄 본체 전원과 연결된 메인스위치를 반드시 OFF 하여 주십시오.)

13)입출력 전선이 피복이 벗겨지지 않았나 조임상태는 충분한가를 주기적으로 확인

하여 주십시오.

| 제품보증서 |
| --- |
| 제품명 | 탄산가스용접기 | 모델명 |  |
| 구입일자 | 년 월 일 |
| 고객성명 |  | 전화 |  |
| 주소 |  |
| 대리점 |  | 전화 |  |
| 주소 |  |
| 제조원:웰딩파트너 |

수리를 의뢰할때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

가.본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.

나.소비자가 사용중 1년 이내에 제조 결함상이나 자연적인 고장일 경우에 그 수리에

필요한 부품의 교환을 무상으로 해 드립니다.

무상보증기간은 구입일로 부터 산정되므로  구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.(구입일자가 확인이 안될 경우 제조 년월일로 부터 12개월 까지 위 혜택이 가능합니다.)

다.산업용제품은 무상보증기간을 6개월로 적용합니다.

라.보증기간이 지났거나 사용상 부주의,사용자 임의 개조나 수리,천재지변에 의한 고장

시 최소 수리비용으로 수리 또는 부품을 교환해 드립니다.

마.사용도중 문의사항이 있거나 서비스를 원할 때에는 당사 A/S센터나 각 지역 판매점으로 연락해 주시기 바랍니다.

바.이 보증서는 재 발행되지 않습니다.

사.A/S나 문의사항은 구입대리점이나 (032)714-0714번으로 하여 주시기 바랍니다.

자.이 보증서는 국내에서만 유효합니다.